MÉTODOS DE RUPTURA CELULAR PARA EXTRAÇÃO DE LIPÍDEOS DE MICROALGA Spirulina sp.

STRIEDER, Monique Martins

PINHEIRO, Cláudio Pereira

INSOGNIA, Andrei

SILVA, Patrick Peres da

POHNDORF, Ricardo Scherer

PINTO, Luiz Antonio de Almeida

monique_strieder@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharia de Alimentos

Palavras-chave: moagem, autoclavagem, extração.

1 INTRODUÇÃO

A demanda mundial por fontes alternativas para produção de biocombustíveis têm culminado no desenvolvimento de tecnologias para produção de microalgas. As microalgas são fontes de nutrientes como carboidratos, proteínas e lipídeos. Em especial, os lipídeos de microalgas contêm ácidos graxos insaturados e podem ser utilizados na alimentação humana ou ração (Ryckebosch et al., 2012).

Diversos fatores interferem na extração de lipídeos de microalgas, como o tipo de solvente utilizado, tamanho de partícula, métodos de ruptura celular e secagem da biomassa (Balasubramanian et al., 2013). A presença de água na amostra pode diminuir consideravelmente o rendimento de extração para solventes apolares, como por exemplo, o hexano. Entretanto, as microalgas possuem teores variados de lipídeos polares, como glicolipídeos e fosfolipídeos e solventes apolares mostram-se mais seletivos quanto a extração de triacilgliceróis (Yao et al., 2013).

A ruptura celular é usada como pré-tratamento para aumentar o rendimento de extração de lipídeos, por facilitar a penetração do solvente (Lee et al., 2010). Assim, o objetivo neste trabalho foi estudar a moagem e a autoclavagem da microalga Spirulina sp. LEB 18 seca como métodos de ruptura celular, para aumentar o rendimento de extração de lipídeos utilizando solvente hexano.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O cultivo da microalga Spirulina sp. LEB 18 foi realizado segundo Borges (2013). Amostras contendo 3 g de microalga com teor de umidade 8,35% foram subdivididas quanto ao método de ruptura utilizado: (1) controle, sem utilização de métodos de ruptura; (2) autoclavagem (20 min, 1,5 MPa); (3) moinho de bolas (120 min) e (4) moinho de bolas (120 min) e autoclavagem (20 min, 1,5 MPa).

O teor de lipídeos foi quantificado gravimetricamente por Soxhlet utilizando hexano como solvente por 6 h (AOAC, 1995).  O Rendimento foi calculado em relação ao teor de lipídeos obtidos por Folch & Lees (FOLCH & LEES, 1957).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O maior teor de lipídeos foi observado no tratamento (3), com apenas a moagem da biomassa, onde quase dobrou o rendimento de extração comparado com o tratamento controle (1) (Tabela 1).

Tabela 1 – Teor de lipídeos de microalga submetida a diferentes métodos de ruptura celular

| Método de ruptura | % Lipídeos | Rendimento de extração (%)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,1 ± 0,2 | 23,6 |
| 2 | 0,7 ± 0,3 | 7,9 |
| 3 | 3,8 ± 0,4 | 42,7 |
| 4 | 3,0 ± 0,2 | 33,7 |

* Relacionado ao método de Folch (%Lipídeos= 8,9), utilizado como padrão.

A autoclavagem reduziu o rendimento de extração, independente da moagem. Isto provavelmente ocorreu devido à elevação da umidade da amostra e a baixa polaridade do hexano. Yao (2013) estudou a extração de lipídeos de microalga e soja com solução aquosa de álcool isopropílico, apontando este solvente como vantajoso para extração de lipídeos de amostras com teor de umidade mais elevado. Entretanto, lipídeos polares e outros compostos também são extraídos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O moinho de bolas aumentou o rendimento de extração de lipídeos da microalga Spirulina sp. A autoclavagem afetou negativamente a extração de lipídeos da biomassa seca com hexano, nos parâmetros estudados.

REFERÊNCIAS

AOAC – Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists, 16th ed., v.1. Published by AOAC International, Arlington/USA, 1995.

BALASUBRAMANIAN, R. K.; DOAN, T. T. Y.; OBBARD, J. P. Factors affecting cellular lipid extraction from marine microalgae. Chemical Engineering Journal, v. 215-216, p. 929–936, 2013.

BORGES, J. A.; ROSA, G. M.; MEZA, L. H. R.; HENRARD, A. A.; SOUZA, M. R. A. Z.; COSTA, J. A. V. Spirulina sp. leb-18 culture using effluent from the anaerobic digestion. Brazilian Journal of Chemical Engineering. v. 30, n. 02, p. 277-287, 2013.

FOLCH, J.; LEES, M. A simple method for isolation and purification of total lipids from animal tissues. The Journal of Biological Chemistry, v. 226, p. 497-509, 1957.

LEE, J-Y.; YOO, C.; JUN, S-Y.; AHN, C-Y.; OH, H-M. Comparison of several methods for effective lipid extraction from microalgae. Bioresource Technology. v. 101, p. 75–77, 2010.

RYCKEBOSCH, E.; MUYLAERT, K.; FOUBERT, I. Optimization of an Analytical Procedure for Extraction of Lipids from Microalgae. Journal of American Oil Chemistry Society. V 89, p. 89–198, 2012.

YAO, L.; LEE, S-L.; WANG, T; GERDE, J. A. Comparison of Lipid Extraction from Microalgae and Soybeans with Aqueous Isopropanol. Journal of American Oil Chemistry Society. V. 90, p. 571–578, 2013.