ESTUDO DAS VARIAÇÕES MORFODINÂMICAS E HIDROGEOLÓGICAS SAZONAIS DA BARRA DO ESTREITO, SÃO JOSÉ DO NORTE, BRASIL.

MEREGALLI, Guilherme Soares (autor/es)

NUNES, Fábio Domench

PERES, Marcelo Saraiva

ALARCÃO, Rogério Moraes

CAVALHEIRO, Yasmim dos Santos

SERPA, Christian Garcia  (orientador)

gui_meregalli@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica.

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra – Oceanografia Geológica.

Palavras-chave: sangradouros de praias, lençol freático praial, variações morfodinâmicas.

1 INTRODUÇÃO

Na região da costa do Rio Grande do Sul, conhecida como Barra do Estreito, pode ser observada a formação de um sangradouro intermitente responsável pela drenagem do excedente hídrico acumulado em uma vasta área de banhados e uma extensa lagoa rasa paralela à costa, atualmente em processo de colmatação e segmentação. A sua ligação com o mar ocorre por meio de um corpo d’água intermitente, que tem sua permanência na face praial diretamente relacionada ao balanço hídrico sazonal e mostra-se vulnerável à ação de marés meteorológicas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a execução do projeto, foram analisadas imagens aéreas pretéritas, oriundas de levantamentos aerofotogramétricos do Exército Brasileiro, além de imagens de satélite atuais. O levantamento topográfico dos pontos em solo praial foi realizado com o auxílio de GPS Geodésico (Leica© modelo GS-15). A caracterização hidrológica do lençol freático foi obtida a partir de furos de sondagem (executados com o auxílio de trado manual helicoidal). Foram elaborados modelos digitais do terreno e do fluxo d’água subterrâneo com o programa Surfer®, além de vetorizações com o auxílio de programas SIG (ArcGIS).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A partir da análise dos modelos digitais do terreno e do lençol freático é possível observar que o sangradouro do Estreito é subordinado ao balanço hídrico sazonal (precipitação x evaporação). Este corpo d’água constitui a única conexão da lagoa do Estreito com o oceano, e seu comportamento intermitente afeta diretamente as condições do pós-praia e atividades antrópicas locais, tais como a silvicultura e a pesca. O fluxo subterrâneo tende a ser homogêneo ao longo da linha de costa com o sangradouro fechado, e tende a ser direcionado para o leito do sangradouro quando este está aberto. A posição da desembocadura para o norte ou para o sul depende das condições oceânicas, como incidência oblíqua de ondas e deriva litorânea. Podemos observar também, que o florestamento de Pinus sp. atua como uma barreira ao transporte eólico, criando uma tendência acresciva na face da praia e no cordão de dunas. As taxas de progressão do campo de dunas trangressivas sofreu uma redução considerável após a implantação do florestamento (décadas de 70 e 80).

Figura 1 – Modelos digitais do terreno e do lençol freático, sobrepostos a uma imagem georreferenciada.

Fonte: Própria do trabalho

A Figura 1 mostra a variação do pacote arenoso praial na região de influência do sangradouro e nas áreas adjacentes, além do comportamento do fluxo do lençol freático praial.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos descrevem bem o comportamento sazonal do sangradouro, porém o monitoramento contínuo deve ser mantido para a geração de uma série de dados mais longa. Recomenda-se o estudo em alta frequência dos momentos de abertura e fechamento do sangradouro, através de vídeo-monitoramento associado a campanhas de levantamentos topográficos sazonais das áreas adjacentes.

REFERÊNCIAS

Pereira da Silva, R., 1998. Ocorrência, distribuição e características morfodinâmicas dos sangradouros na zona costeira do Rio grande do Sul: trecho Rio Grande - Chuí, RS. Master’s Thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.

Serpa, C.G., Romeu, M.A.R., Fontoura, J.A.S., Calliari, L.J., Melo, E., Albuquerque, M.G., 2011. Study of the responsible factors for the closure of an intermittent washout during a storm surge, Rio Grande do Sul, Brazil. Journal of Coastal Research, Special Issue No. 64, Volume II, pp. 2068-2073.