AVALIAÇÂO CINÉTICA DO CULTIVO DE LEVEDURAS UTILIZANDO GLICEROL RESIDUAL

MENESTRINO, Bruno da Costa

FERREIRA, Cecília Elane Martins

RIBEIRO, Vanessa Amaral

BURKERT, Carlos André Veiga

b_menestrino@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave: glicerol residual, leveduras, biomassa, lipídeos.

1 INTRODUÇÃO

O rápido desenvolvimento das indústrias de biodiesel tem implicado em quantidades crescentes de glicerol, que é o principal coproduto da produção deste biocombustível, podendo causar um problema ambiental em relação à sua disposição. Uma alternativa para o seu aproveitamento é a sua utilização como fonte de carbono no cultivo de leveduras, visando à obtenção de bioprodutos de interesse (Rywin´ska et al., 2011). Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a cinética dos cultivos das leveduras Yarrowia lipolytica NRRL Y-1094 e Candida lipolytica NRRL Y-1095 utilizando glicerol residual como principal fonte de carbono.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas as leveduras Y. lipolytica NRRL Y-1094 e C. lipolytica NRRL Y-1095. O inóculo foi preparado pela transferência de 2 tubos com cultura reativada para frasco Erlenmeyer de 500 mL contendo 200 mL de meio, conforme Santos (2009) (g/L): 30 glicerol; 7 KH2PO4; 2,5 Na2HPO4; 1,5 MgSO4.7H2O; 0,15 CaCl2; 0,15 FeCl3.6H2O; 0,02 ZnSO4.7H2O; 0,06 MnSO4.H2O; 0,5 (NH4)2SO4; 0,5 extrato de levedura; pH ajustado em 6,0. Incubou-se a 30ºC em e 180 rpm de agitação.

Os cultivos foram realizados em frascos Erlenmeyer de 500 mL com volume inicial de 200 mL, resultante da adição do meio de cultivo, suspensão de leveduras e água destilada estéril. O meio de cultivo foi preparado na forma concentrada a fim de resultar na seguinte composição (g/L) (Levinson et al., 2007): 40 glicerol; 1,7 KH2PO4; 12 Na2HPO4; 1,25 MgSO4.7H2O; 0,25 de extrato de levedura; 0,006 de tiamina; 0,25 (NH4)2SO4; pH 6,0. Os cultivos foram inoculados com a suspensão de leveduras de forma a atingir 1x107 células/mL, sendo mantidos em incubadora rotatória a 30°C e 180 rpm de agitação. Os ensaios foram realizados em triplicata.

A determinação da biomassa foi feita por absorvância a 600 nm, convertendo-se em g/L a partir de uma curva padrão de biomassa para cada micro-organismo, conforme descrito por Santos (2009). A determinação dos lipídeos foi realizada pelo método Bligh & Dyer (1959). O pH foi determinado por leitura direta em potenciômetro.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Na Tabela 1 são apresentados os resultados do acompanhamento do pH, biomassa e lipídeos totais ao longo do cultivo das leveduras estudadas.

Tabela 1 – pH, biomassa (g/L) e lipídeos totais (%) ao longo dos cultivos.

| Micro-organismo |
| --- |
|  | Yarrowia lipolytica NRRL Y-1094 | Candida lipolytica NRRL Y-1095 |
| Tempo (h) | pH | Biomassa (g/L) | Lipídeos totais (%) | pH | Biomassa (g/L) | Lipídeos totais (%) |
| 0 | 6,03 ± 0,01 | 0,05 ± 0,02 | ND | 6,03 ± 0,00 | 0,05 ± 0,01 | ND |
| 48 | 4,35 ± 0,21 | 3,71 ± 0,09 | 17,44 ± 0,72 | 3,84 ± 0,03 | 3,71 ± 0,35 | 12,49 ± 0,98 |
| 96 | 3,20 ± 0,72 | 4,93 ± 0,22 | 25,15 ± 0,10 | 3,52 ± 0,04 | 6,93 ± 0,50 | 17,12 ± 0,75 |
| 144 | 2,93 ± 0,05 | 5,00 ± 0,09 | 26,32 ± 0,99 | 3,38 ± 0,02 | 6,92 ± 0,49 | 24,32 ± 0,94 |
| 192 | 2,80 ± 0,05 | 4,15 ± 0,14 | 26,41 ± 0,98 | 3,48 ± 0,01 | 8,63 ± 0,12 | 26,34 ± 0,92 |
| 240 | 2,69 ± 0,02 | 5,14 ± 0,11 | 16,77 ± 0,99 | 3,48 ± 0,04 | 9,54 ± 0,10 | 25,71 ± 0,23 |

ND: não detectável

Verifica-se que as duas leveduras apresentaram um comportamento similar em relação à cinética de crescimento, com um aumento da biomassa coincidindo com um decréscimo do pH, sendo que a biomassa máxima alcançada foi de 9,53 ± 0,10 gL-1 em 240 h de cultivo para C. lipolytica NRRL Y-1095, enquanto Y. lipolytica Y-1094 atingiu o menor valor de pH, 2,68 ± 0,01 em 240 h. De acordo com Rywin´ska et al. ( 2011), este decréscimo no pH indica a formação de ácidos orgânicos, entre eles o ácido cítrico, já que estas leveduras são potenciais produtoras deste  ácido. Em relação ao teor de lipídeos totais, foi verificado que as duas leveduras estudadas atingiram o teor máximo em torno de 26% em 192 h de cultivo, caracterizando-as como micro-organismos oleaginosos (acima de 20%) com potencial comercial, conforme Cazetta & Celligoi (2005).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As leveduras Y. lipolytica NRRL Y-1094 e C. lipolytica NRRL Y-1095 apresentaram capacidade para assimilação e bioconversão do glicerol residual, podendo ser apontadas como candidatas à obtenção de ácidos orgânicos e lipídeos.

Os autores agradecem à FAPERGS, CNPq e CAPES.

REFERÊNCIAS

BLIGH, E.G.; DYER, J.W. A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, v. 37, p. 911–917, 1959.

CAZETTA, M.L.; CELLIGOI, M.A.P.C. Aproveitamento do melaço e vinhaça de cana-de-açúcar como substrato para produção de biomassa protéica e lipídica por leveduras e bactéria. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 26, p. 105-112, 2005.

LEVINSON, W.E.; KURTZMAN, C.P.; KUO, T.M. Characterization of Yarrowia lipolytica and related species for citric acid production from glycerol. Enzyme and Microbial Technology, v. 41, p. 292-295, 2007.

Rywin´ska, A.; Juszczyk, P.; Wojtatowicz, M.; Rymowicz, W. Chemostat study of citric acid production from glycerol by Yarrowia lipolytica. Journal of Biotechnology, v. 152, p. 54–57, 2011.

SANTOS, E.O. Aproveitamento do glicerol gerado na síntese de biodiesel para produção de biomassa de leveduras. Rio Grande, 2009. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos). Universidade Federal do Rio Grande.