TRATORES E SEMEADORAS-ADUBADORAS DE BAIXA POTÊNCIA: RELAÇÃO MASSA DA MÁQUINA E TRATOR PARA UM ADEQUADO AJUSTE A FONTE DE POTÊNCIA

LAMBRECHT, Edson

TROGER, Henrique Carlos Hadler

TEIXEIRA, Sandro

REIS, Ângelo Vieira dos

FERREIRA, Mauro Fernando

edsonlambrecht@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Maquinas e Implementos Agrícolas

Palavras-chave: seleção, estabilidade, sistema hidráulico.

1 INTRODUÇÃO

O sistema hidráulico de levante dos três pontos de tratores tem por função o movimento vertical de implementos agrícolas. A massa do conjunto trator-implemento é apoiada horizontalmente em três pontos: eixo dianteiro, eixo traseiro e implemento. Quando imóvel, obtêm um carregamento estático e quando em operação, as forças resistivas do solo no implemento e o torque gerado nas rodas de tração alteram a distribuição de peso do conjunto. Na seleção para a aquisição de semeadora-adubadora um dos parâmetros considerados é a massa total carregada de forma que não proporcione problemas na dirigibilidade do trator. Este trabalho teve o objetivo de encontrar qual a relação entre a massa total da semeadora-adubadora (peso do implemento mais carregamento de sementes e adubo) e a massa total do trator. Com isso foi feito um levantamento de dados sobre os modelos de tratores com potência no motor até 37,0 kW e de semeadoras-adubadoras de duas e três linhas montadas no sistema de engate de três pontos relacionando a compatibilidade de massas destes conjuntos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Na primeira fase do trabalho foi pesquisado um total de 11 marcas e 32 modelos de tratores com potência no motor até 37,0 kW e 11 marcas e 32 modelos de semeadoras-adubadoras de 2 e 3 linhas existentes no mercado. Esses dados foram obtidos por meio de catálogos fornecidos pelos fabricantes e diretamente nas concessionárias de máquinas agrícolas. Os dados coletados dos tratores foram: massa total,distância entre eixos e distância do eixo traseiro ao olhal do braço inferior do engate de três pontos (levante hidráulico). Em relação às semeadoras-adubadoras, foram coletadas as massas das máquinas quando totalmente carregadas com sementes e adubos em seus reservatórios.

A segunda fase do trabalho foi a correlação dos dados com uma equação que pudesse representá-los, obtendo valores de controle para uma massa máxima que o levante hidráulico pudesse elevar sem interferir na estabilidade do trator. Desse modo, apoiados nas equações de MIALHE (1996) e em estudos desenvolvidos por Varella (2006) foi possível determinar a equação para a utilização das variáveis.

Utilizou-se o modelo de distribuição estática do peso de tratores sem carga no engate de três pontos, cálculo da transferência de peso, cálculo do peso aceitável levando em consideração a distancia do centro de gravidade da semeadora e a medida da distancia entre o eixo traseiro e o engate de três pontos.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Das 11 marcas de tratores com seus 32 modelos e as 11 marcas de semeadoras-adubadoras com seus 32 modelos chega-se a um total de 1.024 combinações, destas os resultados obtidos são: para tratores 2RM o peso máximo da semeadora não poderá ultrapassar 13,8% do peso do trator e para tratores 2RM com TDA não deve ultrapassar 38,5% do peso do trator, observa-se também que das 1.024 combinações 352 conjuntos oferecem estabilidade enquanto 672 combinações são instáveis, ou seja, não compatíveis de trabalharem em conjunto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe uma insuficiência de implementos para tratores 2RM, e 2RM com TDA, em virtude da redução da relação de peso/potência dos tratores e da manutenção da massa dos implementos. Com isso mais conjuntos se fizeram incompatíveis, é importante que haja mais informações disponíveis e mudanças estruturais dos novos implementos oportunizando uma maior diversidade e quantidade de conjuntos compatíveis para os agricultores.

Conclui-se que para tratores 4x2 o peso máximo da semeadora não poderá ultrapassar 13,8% do peso e para tratores 4x2 com TDA não deve ultrapassar 38,5%.

REFERÊNCIAS

MACHADO, A. L. T., REIS, A. V., MORAES, M. B., ALONÇO, A. S. Máquinas para preparo do solo, semeadura, adubação e tratamentos culturais. 2ª ed. Pelotas: Editora e Gráfica da UFPel, 253p., 2005.

MIALHE, L. G. Máquinas agrícolas: ensaios e certificação. São Paulo: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, 1996. 722p.

VARELLA, C. A. A. IT 154 Motores e Tratores. 2006. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila).