APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS DA VITIVINICULTURA: ANÁLISE DA CINÉTICA DE SECAGEM DE SEMENTE DE UVA

BALBINOT, Clóvis Antônio; TEIXEIRA, Renata Fialho; BORTOLOTTO, Matheus Souza

OLIVEIRA, Elizangela Gonçalves de

clovis.balbinot@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave: Vinhos, Secagem, Óleo.

1 INTRODUÇÃO

As vinícolas são as principais indústrias que processam uva no Brasil e em sua maioria consideram as sementes de uvas, por exemplo, como produtos residuais do processo de fabricação de vinho branco, tinto e seco. O bagaço da uva (cascas e sementes) tem recebido grande foco devido à larga produção no sul do Brasil, e ao fato de serem ricos em antocianinas, serem capazes de fornecer óleos de sementes de uva através de processos de secagem e extração (MARASCHIN et al., 2002).

O estudo do processo de secagem fornece informações relativas ao comportamento do fenômeno de transferência de calor e massa entre o material biológico e o elemento de secagem, normalmente ar atmosférico, aquecido ou não; essas informações são fundamentais para o projeto, operação e simulação de sistemas de secagem e secadores (Corrêa et al., 2003).

O objetivo do presente trabalho foi analisar a cinética de secagem de sementes de uvas separadas do subproduto da produção de vinhos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras foram cedidas por vinícolas da região de Bagé-RS e acondicionadas em refrigerador até a separação das cascas da semente. Para realizar a secagem, as sementes foram lavadas com água destilada e peneiradas para retirar o excesso de água. A umidade inicial foi determinada através do método da AOAC (1995), a 105°C por 24h.

As secagens foram realizadas nas temperaturas de 60 e 80°C e velocidade do ar de secagem de 1,5 m(s-1 em um secador de túnel com escoamento paralelo de ar às amostras. Em cada experimento foram utilizadas aproximadamente 90 g de amostra, acondicionadas em uma bandeja de diâmetro 0,147 m e 0,012 m de altura.

A cinética de secagem da semente de uva foi avaliada matematicamente através do modelo semi-empírico de Henderson & Pabis, apresentado na equação 1.

(1)

em que, Y é o adimensional de água livre; t é o tempo de secagem em horas, A é o parâmetro de ajuste e K é a constante de secagem, em h-1.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A secagem das sementes de uva obtida dos subprodutos da vinificação nas duas temperaturas estudadas ocorreu somente no período de taxa decrescente. A amostra apresentou um conteúdo de umidade inicial de 37% (base úmida). O modelo avaliado apresentou bom ajuste dos dados experimentais com altos valores de coeficiente de determinação (R² > 0,99) e baixos valores de erro.

Através do ajuste do modelo foi possível obter a constante de secagem, sendo os valores iguais a 0,000515 e 0,001002 s-1, e o tempo total de secagem foi de 4 e 3 horas, respectivamente para as temperaturas de 60 e 80°C.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cinética de secagem das sementes de uva que foi avaliada nas devidas temperaturas ocorreu no período de taxa decrescente, sendo os valores de constante de secagem 0,000515 e 0,001002 s-1 para as temperaturas de 60 e 80°C, através da remoção de umidade é possível elevar o tempo de estocagem do produto sem que haja desenvolvimento microbiano, permitindo também, a extração de compostos de interesse.

REFERÊNCIAS

AOAC - Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis. 14ª ed. V.1, 1995.

MARASCHIN, Renata dos Passos et al. BIOMASSA RESIDUAL PROVENIENTE DA INDÚSTRIA VITI-VINÍCOLA: Perspectivas de Aproveitamento. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, Florianópolis, v. 29, n. 05, p. 142-145, nov-dez-. 2002. Disponível em: <http://www.biotecnologia.com.br/revista/bio29/biomassa.pdf> Acesso em 29 de junho de 2013.

Corrêa, P. C.; Resende, O.; Martinazzo, A. P.; Goneli, A. L. D.; Botelho, F. M. Modelagem matemática para a descrição do processo de secagem do feijão (Phaseolus vulgaris L.) em camadas delgadas. Engenharia Agrícola, v.27, p.501-507, 2007.