AQUISIÇÃO DE DADOS DE UMA MÁQUINA DE FADIGA

RIBEIRO, Marx; SCHENKEL, Régis Henrique

BIEHL, Luciano Volcanoglo

ribeiromarx@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Projetos de Maquinas

Palavras-chave ensaios de fadiga, aquisição de dados, máquina de fadiga.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo sistematizar a aquisição de dados de uma máquina de ensaios de fadiga dos materiais. A justificativa do trabalho se dá devido ao custo elevado de uma máquina comercial com essa finalidade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A máquina de fadiga encontra-se no Laboratório de Fabricação de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e atualmente está desativada. Para a aquisição dos dados será usado o condicionador de sinal Spider8 que recebe sinal de uma célula de carga e um software que irá fazer a aquisição e leitura dos dados, no caso o Catman. Ao romper o corpo de prova, o motor elétrico deverá ser desligado. Para essa função, será usado um controlador lógico programável, que recebe a leitura de tensão igual a zero por um determinado tempo e envia um sinal para um relé fazer o desligamento do motor.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Como o sistema está em fase de implantação, não se realizou ensaios na máquina. Espera-se que a após a inclusão dos novos equipamentos possa-se encontrar pontos da curva de Wöhler e assim determinar os comportamentos dos materiais frente a carregamentos cíclicos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que a utilização de célula de carga comercial será de grande importância devido a redução das incertezas que seriam obtidas pela utilização de strain gages para medição da força.

Outro ponto a se destacar é o mecanismo para o desligamento da máquina ao romper o corpo de prova, pois é inviável o acompanhamento do ensaio e seu desligamento manual.

REFERÊNCIAS

CALLISTER, W.D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.

COLIM, Glenda Maria. Fadiga dos materiais. São Paulo, 2006.

Site HBM, visitado 11 de junho de 2013. http://www.hbm.com