AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE DIFERENTES MODELOS DE FORÇAS DE ESPALHAMENTO NO POSICIONAMENTO QUADRÁTICO

FOGAÇA, Mateus Paiva

MEINHARDT, Cristina; BUTZEN, Paulo Francisco

mateus.p.fogaca@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: Microeletrônica; Ferramentas de CAD; Posicionamento

1 INTRODUÇÃO

Na síntese física de circuitos integrados, a etapa de posicionamento da tem como objetivo encontrar a melhor posição para cada uma das portas lógicas (células) do circuito na área do chip, minimizando métricas como tamanho das interconexões, atrasos, consumo de potência e dissipação de calor. Dentre as diversas soluções algorítmicas para o problema, os métodos analíticos se destacam por serem computacionalmente eficientes. Um dos principais métodos analíticos é o posicionamento quadrático [1]. Neste método, o problema do posicionamento é modelado como um sistema de molas onde as células são pontos móveis, os pinos de entrada e saída do chip (pads) são pontos fixos, e as interconexões são molas que geram forças de atração entre células e pads. A posição para cada célula é determinada encontrando o ponto de equilíbrio do sistema de molas. Devido ao fato do método não considerar o tamanho das células, é necessária uma etapa posterior, chamada de legalização, para retirar possíveis sobreposições.

A Figura 1(a) mostra o resultado do posicionamento quadrático para um circuito com 12506 células e 256 pads. Devido ao elevado número de conexões entre células e poucas conexões com os pads, as células ficam em sua maioria sobrepostas na área central do chip . Ao executar a legalização, pouco da solução inicial é aproveitada. Para lidar com este problema costuma-se adicionar forças extras ao sistema de molas. Estas forças têm como objetivo proporcionar um melhor aproveitamento da área do chip e reduzir as sobreposições, como mostra a Figura 1(d). Elas são chamadas de forças de espalhamento.

Neste trabalho quadro modelos de forças de espalhamentos são propostos. Em todos os modelos, a força é implementada através da criação de pinos virtuais. Nos modelos 1 e 2, apresentados na Figura 1(b), são criados quatro pinos virtuais nos cantos do chip. A seguir, as células são divididas em quatro grupos de acordo com sua posição e cada grupo é conectado a um pino. As linhas continuas da figura identificam o o modelo 1, onde as células (linhas contínuas da figura) são dividas pelo centro do chip e no modelo 2 (linhas tracejadas) pelo centro de massa do aglomerado de células. Nos modelos 3 e 4 (Figura 1c) cada célula é conectada a um pino diferente. A posição de cada pino é determinada traçando uma reta que sai de um ponto de origem, passa pela célula e se prolonga até a borda do chip. O pino é colocado no ponto de intersecção da reta com a borda do chip. No modelo 3 (linhas contínuas) o ponto de origem novamente é o centro do chip e no modelo 4 (linhas tracejadas) é o centro de massa do aglomerado de células.

Figura 1 – (a) Saída do pos. quadrático; (b) e (c) modelos de forças de espalhamento e (c) células espalhadas na área do chip

2 METODOLOGIA E RESULTADOS

Para avaliar o impacto da adição das forças de espalhamento no resultado do posicionamento quadrático, dois fluxos de execução foram aplicados sobre um conjunto de benchmarks [2]. Primeiramente, ambos os fluxos executam o posicionamento quadrático tradicional, gerando uma solução inicial. O primeiro fluxo apenas legaliza esta solução. Já o segundo fluxo adiciona forças de espalhamento ao sistema de molas e executa o posicionamento quadrático novamente. A legalização em ambos fluxos foi realizada com a ferramenta PlaceUtil [3].

A Tabela I apresenta resultados parciais em termos da estimativa do comprimento dos fios, representado pela métrica  Half-Perimeter Wirelength (HPWL),  para cada fluxo de execução. É possível notar que, com a adição de forças de espalhamento, o posicionamento quadrático produz resultados em média 50% melhores. Porém, nenhum modelo proposto se destacou como o melhor.

Tabela I – Resultados parciais para estimativa do comprimento dos fios.

| Circuito | Fluxo 1 HPWL (106) | Fluxo 2 HPWL (106) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 |
| IBM01 | 12,0 | 5,1 | 5,3 | 6,0 | 5,9 |
| IBM02 | 23,0 | 12,6 | 12,5 | 16,8 | 16,0 |
| IBM03 | 31,0 | 14,5 | 14,0 | 14,4 | 12,8 |
| IBM04 | 41,3 | 26,2 | 17,8 | 24,2 | 18,3 |

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propôs quatro modelos de forças de espalhamento para o posicionamento quadrático. Em experimentos práticos foram obtidos resultados parciais em média 50% melhores. No entanto, mais experimentos são necessários para tentar se estimar qual modelo proposto obtém melhores resultados.

REFERÊNCIAS

[1] MARKOV, Igor; HU, Jin; KIM, Myung. Progress and challenges in VLSI placement research. International Conference on Computer-Aided Design. IEEE 2012. p. 275-282.

[2] VISWANATHAN, Natarajan; PAN, Min; CHU, Chris. FastPlace: An efficient multilevel force-directed placement algorithm. Modern Circuit Placement. Springer, 2007. p. 193-228.

[3] EXECUTABLE PLACEMENT UTILITIES. Disponível em: <http://vlsicad.eecs.umich.edu/BK/PlaceUtils/>. Acesso em: 22 jun. 2013.