RESISTÊNCIA NÃO DRENADA DE SOLOS ARTIFICIAIS AMOLGADOS COM VARIADA CONSISTÊNCIA A PARTIR DO ENSAIO DE CONE DE QUEDA LIVRE

JESUS, Stella Harkins Guedes de; VIEGAS, Matheus Rossi (autores)

BASTOS, Cezar Augusto B.; ALVES, Antonio Marcos de Lima (orientadores)

stellagharkins@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharias

Palavras-chave: ensaio cone de queda livre; resistência não drenada; solo artificial

1 INTRODUÇÃO

Uma das propriedades dos solos finos de maior interesse é a resistência não drenada. Em muitos projetos geotécnicos emprega-se este parâmetro nas fases de concepção de soluções, dimensionamento e avaliação de segurança. O trabalho traz resultados de um estudo sobre o ensaio de cone de queda livre na estimativa da resistência não drenada de solos de variada consistência.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O ensaio de cone de queda livre consiste na medida da penetração de um pequeno cone liberado na superfície do solo. A estimativa da resistência não drenada se dá por correlações empíricas ou por análises teóricas da penetração do cone. Hansbo (1957) foi precursor e constitui referência nestes estudos.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Solos artificiais foram produzidos de misturas de caulim, bentonita, areia e água e caracterizados quanto à granulometria e limites de Atterberg. Pastas dos solos de variadas consistências foram submetidas a ensaios de cone e de palheta.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A tabela 1 traz a caracterização das misturas e a tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios.

Tabela 1 – Resultados dos ensaios de caracterização das misturas

| Propriedades físicas | T0-0 | T30-0 | T0-30 | T20-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso esp grãos (kN/m³) | 25,74 | 24,97 | 25,34 | 25,72 |
| % areia média | 8 | silte argiloso | 6 | argila siltosa | 18 | silte arenoso | 12 | argila arenosa |
| % de areia fina | 15 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  |
| % de silte | 46 |  | 34 |  | 34 |  | 28 |  |
| % de argila | 31 |  | 50 |  | 32 |  | 40 |  |
| Limite de liquidez (%) | 42 | 166 | 33 | 110 |
| Índice de plasticidade (%) | 15 | med.plást | 121 | alt.plást | 14 | Med.plást | 83 | alt.plást |
| Índice de atividade coloidal | 0,48 | inativo | 2,42 | ativo | 0,47 | inativo | 2,18 | ativo |
| Classificação SUCS | ML | CH | CL | CH |
| Classificação HRB-AASHTO | A-7-6 (10) | A-7-5 (20) | A-6 (8) | A-7-6 (18) |

T0-0:C100%; T30-0:C70%/B30%; T0-30:C70%/A30% ; T20-20:C60%/B20%/A20% C:caulim;B:bentonita;A:areia

Tabela 2 – Resultados médios dos ensaios de cone e de palheta

| T0-0 | T20-20 | T30-0 | T0-30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetração (mm) | Su (kPa) | Penetração (mm) | Su (kPa) | Penetração (mm) | Su (kPa) | Penetração (mm) | Su (kPa) |
| 8,3 | 11,3061 | 6,28 | 12,4091 | 34,49 | 0,9700 | 4,59 | 12,2844 |
| 8 | 11,3061 | 9,1 | 7,4455 | 29,79 | 1,3800 | 5,39 | 11,2937 |
| 7,35 | 8,2727 | 10,9 | 5,2394 | 24,5 | 1,6500 | 8,35 | 8,1348 |
| 9,5 | 6,8939 | 12,83 | 2,8955 | 20,68 | 2,2100 | 12,75 | 4,6879 |
| 10,9 | 5,5152 | 14,44 | 2,0682 | 16,8 | 3,1700 | 16,8 | 3,5848 |
| 10,4 | 4,9636 | 16,89 | 1,6545 | 13,9 | 4,7552 | 19,2 | 3,0333 |
| 11,2 | 3,9985 | 28,5 | 1,2409 | 13,7 | 4,9534 | 19,3 | 3,1712 |
| 12,9 | 3,5848 | 21,29 | 0,5515 | 11,38 | 5,3497 | 25,5 | 2,2061 |
| 14,2 | 2,4818 | 20,7 | 1,3788 | 8,7 | 6,5385 | 30,5 | 1,6545 |
| 14,8 | 2,2061 | 21,65 | 1,2409 | 7,23 | 9,9068 | - | - |
| 18,15 | 1,9303 | 20,6 | 0,5515 | 6,9 | 11,8881 | - | - |
| 18,6 | 1,9303 | 23,12 | 0,4136 | - | - | - | - |
| 19,15 | 1,5167 | 22,35 | 1,6545 | - | - | - | - |
| 19,45 | 1,5167 | 22,95 | 1,6545 | - | - | - | - |
| 21,1 | 1,3788 | 24,2 | 0,8273 | - | - | - | - |
| 22,4 | 1,1030 | 24,5 | 0,8273 | - | - | - | - |
| 24,9 | 0,9652 | 26,6 | 0,3585 | - | - | - | - |
| 24,8 | 0,5515 | 27,5 | 0,4136 | - | - | - | - |
| 27,3 | 0,5515 | 29 | 0,2758 | - | - | - | - |
| 29,85 | 0,4136 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 0,4136 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,2758 | - | - | - | - | - | - |

Na figura 1 têm-se os resultados e o modelo de Hansbo (1957), para fator de cone K=0,8 (Karlsson,1977) e K ajustado por mínimos quadrados. Os resultados confirmam a relação exponencial proposta na literatura.

Figura 1 – Penetração x resistência não drenada

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo aponta para o grande potencial de emprego do ensaio de cone de queda livre na avaliação expedita da resistência não drenada. A relação exponencial entre resistência não drenada e penetração é confirmada pelos resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

Hansbo, S. (1957) A new approach to the determination of the shear strength of clay by the fall-cone test. Proc. Royal Swedish. Geotechnical Institute, nº 14, pp.7-47.

Karlsson, R. (1977) (in cooperation with the laboratory committee of the Swedish Geotechnical Society). 1977. Consistency limits. Document D6: 1977.