MODELO MOLECULAR QSPR PARA A ESTIMATIVA DA ENTALPIA DE COMBUSTÃO DE DICICLOHEXILALCANOS E DIFENILALCANOS

TELITO, William de Freitas; YANO, Marcos Hideyuki Maia; FINATTO, Oberdan; WOLF, Matheus Augusto; DA ROSA, João Paulo Corrêa

MORÓN VILLARREYES, Joaquín Ariel - Orientador

william_telito@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Tecnologia Química

Palavras-chave: Modelagem Molecular, Diciclohexilalcanos, Difenilalcanos

1 INTRODUÇÃO

A Modelagem Molecular QSPR (Quantitative Structure-Property Relationships) consiste na aplicação de diversas técnicas visando o desenvolvimento de equações para a estimativa de propriedades das substâncias. Neste trabalho são apresentados equações QSPR para a predição da entalpia de combustão ((H, Kcal/mol) dos difenilalcanos e diciclohexilalcanos em função do número de carbonos (n) em equações lineares do tipo (H=a(n + b. As equações preditivas obtidas foram validadas po r comparação com valores experimentais da literatura técnica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os diciclohexilalcanos e difenilalcanos são hidrocarbonetos componentes de combustíveis de aviação militar (NA-F-48, NA-F-58, JP-4, JP-8) e de aviação civil (Jet A, Jet B, TS-1).

Figura 1 – Estrutura molecular dos diciclohexilalcanos (a) e difenilalcanos (b)

a) b)

Fonte: O(s) autor (es)

Para um número equivalente de átomos de carbono, os hidrocarbonetos apresentam calor de combustão na seqüência: difenilalcanos > diciclohexilalcanos > lineares. A aviação de alta velocidade apresenta restrições de volume especialmente no transporte e consumo de combustível devido a detalhes no projeto de asas e fuselagens. Neste sentido a National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) recomenda pesquisas sobre combustíveis com alto poder de combustão por unidade de volume.

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

Os métodos utilizados para a determinação dos modelos moleculares para a estimativa de entalpia foram os métodos de contribuição dos grupos funcionais por energias de ligação e o método de Dulong que se baseia na composição elementar dos compostos atômicos das moléculas dos biocombustíveis.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Método de Dulong

(H=1700,0 + 145,9 n  (kcal/mol)

(H=1501,9 + 165,0 n  (kcal/mol)

Tabela 1 - Validação dos modelos QSPR obtidos de entalpia pelo método de Dulong

| Diciclohexilalcanos | Difenilalcanos |
| --- | --- |
| n | (H(kcal/mol) Experimental | (H(kcal/mol) Calculado | Erro (%) | n | (H(kcal/mol) Experimental | (H(kcal/mol) Calculado | Erro (%) |
| 0 | 1700,0 | 1906,8 | 12,2 | 0 | 1443,5 | 1501,9 | 4,0 |
| 1 | 1845,9 | 2037,5 | 10,4 | 1 | 1593,5 | 1666,9 | 4,6 |
| 2 | 1997,5 | 2168,2 | 8,5 | 2 | 1733,8 | 1831,9 | 3,3 |
| 3 | 2138,8 | 2298,8 | 7,5 | 3 | 1886,5 | 1991,9 | 4,9 |
| 4 | 2285,8 | 2429,5 | 6,3 | 4 | 2032,9 | 2161,9 | 6,3 |

Ainda não foram obtidos os resultados para o método de ligações de contribuição dos grupos funcionais devido às suas especificações.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método de Dulong apresentou um teor consideravelmente baixo de erro comparado com os dados experimentalmente tabelados pela literatura pesquisada.

6 REFERÊNCIAS

Wise, P H; Serijan, K T; Goodman, I; A Correlation of physical properties with molecular structure for some dicyclic hydrocarbons having high thermal-energy release per unit volume. National Advisory Committee for Aeronautics. Lewis Flight Propulsion Lab.; Cleveland, OH, United States (NACA-TR-1003); 1951 – NASA Technical report Server NTRS.