DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA OXIDATIVO EMPREGANDO Fe0/H2O2/UV PARA DEGRADAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS

GUIMARÃES, Bruno de SouzaPG, VILLANOVA, Débora BurdIC, PAULISTA, Marcos Eduardo GomesIC

MARTINS, Ayrton FigueiredoPQ, PRIMEL, Ednei GilbertoPQ

bdsguima@gmail.com

Evento: Encontro de Pós-Graduação

Área do conhecimento: Química

Palavras-chave: agrotóxicos; AOPs; degradação

1 INTRODUÇÃO

A água é essencial para o planeta, pois a sobrevivência de todas as espécies de vidas existentes depende desse liquido vital. Desta forma, há uma preocupação crescente quanto à qualidade dos recursos hídricos, e essa notória inquietação se deve em parte ao aumento na demanda e consumo de água a nível global, uma vez que o crescimento econômico, juntamente com o desenvolvimento tecnológico, agrícola e industrial conduz à poluição ambiental [1].

Estudos realizados atualmente têm relatado o risco de contaminação dos recursos hídricos por agrotóxicos na zona sul do estado do Rio Grande do Sul [2], bem com também a detecção de agrotóxicos em águas subterrâneas, superficial e potável [3,4].

Diante deste cenário, um dos maiores desafios nos dias atuais é a eliminação de uma parte significativa dessa contaminação a qual é causada por esses compostos que geralmente são tóxicos e não biodegradáveis.

Sendo assim, surge a necessidade da adoção de técnicas que possam ser destrutivas a essas espécies. O emprego de processos artificiais de degradação, ditos abióticos, tais como os Processos Avançados Oxidativos (AOPs, do inglês Advanced Oxidation Processes), surge como um caminho alternativo para diminuir e eliminar os resíduos desses contaminantes orgânicos [5].

Desta forma, teve-se como objetivo neste trabalho desenvolver e aplicar um sistema oxidativo baseado nos AOPs empregando Fe0, H2O2 e radiação eletromagnética UV para degradação de agrotóxicos. Para tanto, um total de dois agrotóxicos foram selecionados para a o estudo de degradação: bentazona e piraclostrobina.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os AOPs são tecnologias de oxidação baseadas na geração do radical hidroxila (HO.), o qual é um forte e não seletivo oxidante (potencial padrão +2,8 V). Devido à alta reatividade do radical hidroxila, os AOPs são capazes de oxidar e mineralizar uma grande variedade de compostos orgânicos, levando a formação de produtos mais biodegradáveis e, até mesmo, à formação de água, dióxido de carbono e íons inorgânicos.

O radical HO. pode ser gerado através de diversos processos, os quais podem ser classificados como sistemas homogêneos ou heterogêneos, isso conforme a presença ou não de um catalisador sobre a forma sólida. Além disso, os AOPs podem ser assistidos sob irradiação eletromagnética ultravioleta (UV) [5].

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

O sistema desenvolvido é composto por um reator tanque agitado de aço inox, volume máximo de 2000 mL (compreendendo a uma área total de irradiação de 300 cm2), com sistema de resfriamento, agitação mecânica e quatro lâmpadas UV-C de 18 W. Convém ressaltar que tal reator possui eficiência quântica de 4,7x1014 fótons s-1.

Durante todos os experimentos foram empregados as seguintes condições: 5 mmol L-1 de H2O2, pH 2,0 e 8 g de limalha de ferro (fonte de Fe0) [5]. A reação ocorreu num tempo total de duas horas, sendo que nos primeiros 60 min a reação ocorreu no escuro.

Para caracterização e avaliação da eficiência do processo estão sendo empregadas as seguintes técnicas analíticas: LC-DAD, LC-MS/MS, IC e TOC. Todas as amostras destinadas a analise são filtradas em filtro PTFE Millex© 0,45 µm sendo adicionado etanol ou Na2S2O3 em excesso para cessar a reação de oxidação [5].

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Através dos resultados preliminares, verifica-se que o sistema desenvolvido foi capaz de conduzir a total remoção de ambos agrotóxicos, bentazona e piraclostrobina, ou seja, alcançou 100% de degradação, empregando as condições ótimas para uma solução aquosa com volume de 2000 mL fortificada com 10 mg L-1 de cada agrotóxico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante aos resultados apresentados momentaneamente, pode-se dizer que o presente sistema mostrou-se adequado para a degradação de ambos agrotóxicos. No entanto, testes complementares estão sendo realizados, a fim de estudar mais detalhadamente a eficiência do sistema desenvolvido. Portanto, estão sendo realizados experimentos para elucidar os produtos formados durante a reação de oxidação dos agrotóxicos. Além disso, também serão conduzidos experimentos para avaliar o grau de mineralização desses compostos. Durante esses experimentos serão empregadas as seguintes técnicas analíticas: LC-MS/MS, IC e TOC.

REFERÊNCIAS

1- OTURAN, M.A., OTURAN, N., EDELAHI, M.C., PODVORICA, F.I., EL KACEMI, K. Oxidative degradation of herbicide Diuron in aqueous medium by Fenton’s reaction based advanced oxidation processes. Chemical Engineering Journal, 2011, 171, 127-135.

2- CABRERA, L., COSTA, F.P., PRIMEL, E.G. Estimativa de risco de contaminação das águas por pesticidas na região Sul do estado do Rio Grande do Sul. Química Nova, 2008, 31, 1982-1986.

3- CALDAS, S.S., DEMOLINER, A., COSTA, F.P., D’OCA, M.G.M., PRIMEL, E.G. Pesticide residue determination in groundwater using SPE and HPLC-DAD and LC-MS/MS. Journal Brazilian of Chemistry Society, 2010, 21, 642-650.

4- DEMOLINER, A., CALDAS, S.S., COSTA, F.P., GONÇALVES, F. F., CLEMENTIN, R. M., MILANI, M.R., PRIMEL, E.G. Development and validation of a method using SPE and LC-ESI-MS/MS for the determination of multiple classes of pesticides and metabolites in water samples. Journal Brazilian of Chemistry Society, 2010, 1-10.

5- GUIMARÃES, B. de S., KLEEMANN, N., CALDAS, S.S., COSTA, F.P., SILVEIRA, M.A.K., DUARTE, F.A., PRIMEL, E.G. Environmentally friendly system for the degradation of multipesticide residues in aqueous media by the Fenton’s reaction. Environmental Science Pollution Research, 2014, 21, 584-592.